Lista di controllo ermeticità all’aria

Progetto:

Basi

| Norme SIA | Norma SIA 180 “Isolamento termico, protezione contro l’umidità e clima interno degli edifici “, edizione 2014. La misurazione è facoltativa, ma l’ermeticità dev’essere garantita. |
| --- | --- |
| Minergie (RILUMI) | Linee guida per la misurazione dell’ermeticità secondo Minergie –P/-A ed edifici Minergie. Negli standard Minergie –P/-A la misurazione è obbligatoria, per le costruzioni certificate Minergie base è soltanto facoltativa. |

Princìpi base

Il progettista deve definire quali zone dell’edificio devono essere conformi ai requisiti di ermeticità!

Spesso in edifici non residenziali una misurazione simile a quelli abitativi non è possibile (elementi costruttivi come portoni, ingressi pubblici, ecc.). Pertanto i requisiti e i limiti per questi edifici devono essere definiti in dettaglio nel concetto di ermeticità.

La posizione e il modo di rendere ermetiche le superfici, le connessioni, come pure gli attraversamenti devono essere definiti nel concetto di ermeticità.

Chiarimenti sulle esigenze

|  | Responsabile | Eseguito | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Quale Label é richiesto? |  |  |  |
| Richieste (Label) concordato con il committente in forma scritta? |  |  |  |

Fase di progetto preliminare

|  | Responsabile | Eseguito | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| È stato sviluppato il concetto di ermeticità all’aria? |  |  |  |
| È stato sviluppato il concetto di ventilazione? |  |  |  |
| Concetto di misurazione dell’ermeticità necessario: eseguito? |  |  |  |
| È stato definito l’involucro ermetico dell’edificio? |  |  |  |
| Si è evitato il più possibile di attraversare l’involucro ermetico? |  |  |  |
| Le congiunzioni nell’involucro ermetico sono state limitate? |  |  |  |
| I concetti sono stati discussi con gli specialisti (fisico della costruzione, RSVC e esperti in ecologia)? |  |  |  |
| Concetto di misurazione dell’ermeticità necessario / allestito, pianificazione terminata e sottoposta agli specialisti? |  |  |  |
| Concetto di misurazione dell’ermeticità presentato al centro di certificazione? |  |  |  |

Fase di progetto

|  | Responsabile | Eseguito | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| È stato allestito il concetto di ermeticità all’aria? |  |  |  |
| È stato allestito il concetto di ventilazione? |  |  |  |
| Concetto di misurazione dell’ermeticità necessario? |  |  |  |
| È stata definita la posizione del perimetro ermetico dell’involucro? |  |  |  |
| Sono stati evitati il più possibile gli attraversamenti del perimetro ermetico? |  |  |  |
| La lunghezza dei giunti nel perimetro ermetico è stata minimizzata? |  |  |  |
| La continuità del perimetro ermetico è stata verificata? |  |  |  |
| Sono stati definiti i materiali da utilizzare per il perimetro ermetico e per gli attraversamenti dello stesso? |  |  |  |
| La durabilità dei materiali per le chiusure ermetiche è comprovata? |  |  |  |
| Gli strati ermetici sono indicati nei piani esecutivi e in quelli di dettaglio? |  |  |  |
| I piani esecutivi e di dettaglio contengono le istruzioni di posa? |  |  |  |
| I concetti sono stati discussi con gli specialisti (fisico della costruzione, RSVC e esperti in ecologia e, per grandi oggetti, con la ditta o i tecnici incaricati della misurazione)? |  |  |  |
| Concetto di misurazione dell’ermeticità necessario / eseguito, pianificazione terminata e sottoposta agli specialisti? |  |  |  |
| Il concetto di misurazione dell’ermeticità è stato presentato al centro di certificazione? |  |  |  |

Capitolato d’appalto / Delibera

|  | Responsabile | Eseguito | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Il tema dell’ermeticità all’aria è menzionato nel capitolato d’appalto? |  |  |  |
| I materiali sono stati specificati? |  |  |  |
| Il mandato per la misurazione dell’ermeticità è stato attribuito? |  |  |  |
| Il testo del capitolato è stato discusso con i progettisti o con lo specialista dell’ermeticità all’aria? (Lista sul sito: www.thech.ch) |  |  |  |

Fase esecutiva

Prima di effettuare il Blower-Door-test, l’ermeticità all’aria dell’intero edificio dev’essere eseguita in maniera completa e senza lacune. Per una preventiva pianificazione e per un controllo visivo, la seguente lista può essere di aiuto:

|  | Responsabile | Fatto | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Concetto di misurazione / discussione preliminare / preparazione alla misurazione |  |  |  |
| È stato presentato il concetto di misurazione dell’ermeticità all’aria? |  |  |  |
| Il concetto di ermeticità è stato approvato dal centro di certificazione? |  |  |  |
| Si è svolta una discussione con tutti I progettisti coinvolti e con la ditta che si occupa della misurazione prima dei lavori di ermeticità? |  |  |  |
| Accessibilità al cantiere? |  |  |  |
| Esiste un’autorizzazione per l’accesso all’oggetto di misura? |  |  |  |
| L’intera zona oggetto della misura è stata pulita con la scopa? |  |  |  |
| È disponibile una presa elettrica vicino al punto di installazione dell’apparecchio di misura? |  |  |  |
| Ci sono artigiani sul posto in grado di effettuare lavori di miglioria nel caso fosse necessario? |  |  |  |
| Nel caso di locali con grandi altezze sono presenti o previsti mezzi di sollevamento, trabatelli, ponteggi, ecc.? |  |  |  |
| Tutte le ditte coinvolte nel cantiere sono state informate sulla data della misurazione? Tutta la zona di misura non è agibile durante il test di ermeticità! |  |  |  |

|  | Responsabile | Fatto | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento costruttivo / Attraversamenti degli elementi costruttivi |  |  |  |
| Pareti | Intonaco di fondo eseguito dal pavimento grezzo al soffitto grezzo? |  |  |  |
|  | Nei vani tecnici l’intonaco di fondo è stato eseguito prima del montaggio delle installazioni? |  |  |  |
|  | Non murare i vani tecnici degli impianti prima di aver effettuato le misure di impermeabilità all‘aria! |  |  |  |
|  | Contro-pareti o simili non vanno montati prima della misurazione! |  |  |  |
| Attraversamenti degli elementi costruttivi | Sigillature effettuate? |  |  |  |
| Elementi prefabbricati | Tutti i giunti sono stati sigillati? |  |  |  |
| Finestre / Compensazioni telai | Le congiunzioni degli elementi costruttivi sono stati sigillate? |  |  |  |
|  | Sigillature effettuate? |  |  |  |
|  | Montate correttamente e regolate? |  |  |  |
| Finestre per tetti | I collegamenti degli elementi costruttivi sono stati sigillati? |  |  |  |
|  | Sigillature effettuate? |  |  |  |
|  | Montate correttamente e regolate? |  |  |  |

|  |  | Responsabile | Fatto | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porte nel perimetro ermetico | Le sigillature tra telaio e gli altri elementi costruttivi sono state eseguite? |  |  |  |
|  | Guarnizioni dei telai inserite? |  |  |  |
|  | Montate correttamente e regolate? |  |  |  |
| Pavimento – parete Parete – tetto/soffitto | Strato di ermeticità all’aria ben sigillato e fissato meccanicamente? |  |  |  |
| Congiunzione di elementi | Sigillati? |  |  |  |
| Risparmi | Tubi avvolti con materiale elastico (per es. Armaflex)? |  |  |  |
|  | Attraversamenti in soletta cementati in tutto lo spessore della soletta? |  |  |  |
|  | Paratie antincendio completate? |  |  |  |
| Transizioni costruttive (cambio di materiale) | Incollati, sigillati, ecc.? |  |  |  |
| Soffitto con travatura in legno a vista | Strato di ermeticità all’aria correttamente connesso e sigillato, assicurato da un fissaggio meccanico? |  |  |  |
|  | Nelle nuove costruzioni: il finale delle travi non dovrebbe attraversare lo strato ermetico all’aria! |  |  |  |

|  | Responsabile | Eseguito | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Attraversamenti / installazioni ecc. |  |  |  |
| Canalizzazioni | Eseguire le sigillature esterne |  |  |  |
|  | Eseguire le sigillature interne fintanto che gli apparecchi non sono ancora montati. |  |  |  |
| Tubi elettrici / condotte principali | Eseguire le sigillature all’esterno |  |  |  |
|  | Eseguire le sigillature all’interno |  |  |  |
| Tubi elettrici verso l’esterno | Eseguire le sigillature all’esterno |  |  |  |
| Condotte sanitarie | Eseguire le sigillature esterne |  |  |  |
|  | Eseguire le sigillature interne |  |  |  |
|  | Sigillature nei vani tecnici eseguite? |  |  |  |
| Condotte di riscaldamento | Eseguire le sigillature esterne |  |  |  |
|  | Sigillature nei vani tecnici eseguite? |  |  |  |
| Condotte dell’impianto solare | Eseguire le sigillature esterne |  |  |  |
|  | Il rivestimento delle condotte solari in plastica nell’edificio è stato eseguito con garze traspiranti fino al bollitore solare? |  |  |  |

|  |  | Responsabile | Eseguito | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canali di ventilazione (Presa aria fresca esterna / espulsione aria viziata) | Eseguire chiusure esterne ermetiche. |  |  |  |
|  | I canali dell’aria che attraversano lo strato ermetico sono sigillati in maniera duratura con fascette? |  |  |  |
|  | Sigillature interne (per esempio con tappi o nastro adesivo) sono da effettuare temporaneamente per il test. L’istallatore dell’impianto di ventilazione le utilizza anche per proteggere i canali dalla polvere! |  |  |  |
| Condotta aria comburente della stufa | Sigillare all’esterno |  |  |  |
|  | Sigillature interne, la serranda dell’aria fresca è stata montata? |  |  |  |
| Caminetto | Eseguire chiusure ermetiche esterne. |  |  |  |
|  | Sigillature interne, serranda del camino montata? |  |  |  |
|  | Canna fumaria isolata: il passaggio nel soffitto è ermetico? |  |  |  |
|  | L canna fumaria è stata chiusa temporaneamente per il test? |  |  |  |
| Installazioni successive | Attraversamenti degli strati ermetici ben sigillati? (Se possibile evitare gli attraversamenti) |  |  |  |
| Meccanismi a manovella o a cinghia | Passaggi sigillati? |  |  |  |

|  |  | Responsabile | Eseguito | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cappa aspirante cucina | Se ad estrazione, controllare che vi sia la serranda di ritenuta. |  |  |  |
| Ventilatore estrazione servizi igienici | Controllare la serranda di ritenuta. |  |  |  |
| Tubo per i panni sporchi | Se attraversa l’involucro renderlo ermetico all’aria. |  |  |  |
|  | Tubo chiuso provvisoriamente per la misurazione? |  |  |  |
| Aspirapolvere centralizzato | Tubi avvolti con materiale elastico. |  |  |  |
|  | Attraversamenti in soletta cementati in tutto lo spessore della soletta? |  |  |  |
|  | Chiusure antincendio completate? |  |  |  |
|  | Aspirapolvere è stato otturato provvisoriamente per la misurazione? |  |  |  |
| Passaggio per gatti | Istallare una portina ermetica, sigillare provvisoriamente per il test. |  |  |  |
| Apparecchi di ventilazione all’interno di zone riscaldate | Rendere ermetica la cassa. |  |  |  |
| Servizi igienici | Tubi di scarico otturati o sifone riempito d’acqua? |  |  |  |
| Cucine | Tubi di scarico sigillati o sifone riempito con acqua? |  |  |  |